SPECIFIKACIJA GOTOVOG PROIZVODA           Broj specifikacije: SGP - 08

## KUPINA  BLOK

GENERALNI OPIS:		Zamrznuta kupina bez stranih primesa.

Namenjena za toplu preradu (nije za svežu upotrebu).

SORTA:                    		TORN FREE  ili  ČAČANKA

GENERALNI KVALITET:	Kupina blok nije genetski modifikovana.

Ne sadrži dodatke boje, šećera, niti bilo kakav konzervans.

BOJA:                    		Çrvena do Crna.

UKUS/MIRIS:                         	Karakterističan za kupinu

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE:

pH:					3.2 – 3,4

Brix:					7 – 11 %

Gubljenje soka pri odmrzavanju:		Maximum 5 %

Limunska kiselina:			0.5 – 2.5 %

Sadržaj pesticida i teških metala:	Količina pesticida i teških metala ne prelazi norme SRJ dozvoljene

prema Pravilniku o količini pesticida, metala, metaloida i drugih

otrovnih supstancija ( Sl. list SRJ br. 5/92, 11/92, 32/2002 )

i evropske norme pesticida ( EEC 90/642 ).

NORME ČISTOĆE:

Vegetativne prljavstine:                            do 3%

Buđ:					do 5 %

Insekti ili druge životinjice:		Bez prisustva

Komadići od drveta:			Bez prisustva

Komadići od metala:			Bez prisustva

Komadići stakla:			Bez prisustva

Komadići plastike:			Bez prisustva

Kosa:					Bez prisustva

Razna druga strana tela:		Bez prisustva

| OZNAKA IZDANJA | DATUM | IZRADIO | ODOBRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdanje: A | 11.12.2008. |  |  |

Strana 1 od 2

TEMPERATURA SKLADIŠTENJA I ISPORUKE:  - 18 ˚C +/- 1˚C

MIKROBIOLOŠKE KARAKTERISTIKE:

Prema Pravilniku o mikrobiološkojispravnosti namirnica u prometu (Sl. list SRJ br. 26/93, 53/95 i 46/2002) kupina blok mora imati sledeće mikrobiološke karakteristike:

1. bakterije Salmonella vrste u 25 g – bez prisustva

2. koagulaza pozitivne stafilokoke u 0,01 g – bez prisustva

3. sulfitoredukujuće klostridije u 0,01 g – bez prisustva

4. Proteus vrste u 0,001 g – bez prisustva

5. Escherichia coli u 0,001 g – bez prisustva

PAKOVANJE:

Proizvod se pakuje u neutralne nove kartone sa kesom od polietilena

u količini i boji zavisno od kupca od 10, 12, 13 i 14 kg ili natron vreca od

20.kg.

Kartoni su na paletama, zaštićeni polietilenskom folijom.

Karton je dovoljno izdržljiv da se ne bi deformisao pod teretom na paleti

usled dužeg skladištenja.

Kartoni su zatvoreni lepljivom trakom.

Isporuka na europaletama dimenzija 80 x 120.

TRANSPORT:

Kamioni hladnjače opremljene termokingom sa termopisačem

Roba se transportuje u režimu –22˚ C do –24˚ C

SADRŽAJ ETIKETE:

Ime proizvoda

Vrsta proizvoda

Poreklo proizvoda

Pakovanje

Datum proizvodnje

Datum trajanja

Neto težina

ROK UPOTREBE:

U uslovima čuvanja proizvoda na temperature od –18˚ C +/- 1˚ C

rok upotrebe je dve godine

POSEBNE GRUPE KORISNIKA:

Nema posebnih grupa korisnika

Strana 2 od 2