SPECIFIKACIJA GOTOVOG PROIZVODA            Broj specifikacije: SGP - 016

## ŠIPURAK KONFITURA

DEFINICIJA:                               Proizvod se pravi od celog voca, zdravog, zrelog, sa I bez peteljki I ostalih

necistoca.

SORTA:                                      Samonikla .

GENERALNI KVALITET:	Šipurak konfitura nije genetski modifikovana.

Ne sadrži dodatke boje, šećera, niti bilo kakav  konzervans

BOJA:                                         Karakteristicna za zreli šipurak sa dozvoljenih maksimalno 20% svetlo 					crvenih plodova.

MIRIS/ UKUS:                         	Karakteristican za šipurak.

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE:

Ph:                                                                         3.2-3.4

Brix:						min 7%do 11%

Gubljenje soka pri odmrzavanju:                           max 5%

Limunska kiselina:                                                 0.5% do 2.5%

Sadržaj pesticida i teških metala:	 	Količina pesticida i teških metala ne prelazi norme SRJ

dozvoljene prema Pravilniku o količini pesticida, metala,

metaloida i drugih otrovnih supstancija ( Sl. list SRJ br.

5/92, 11/92, 32/2002 ).

NORME ČISTOĆE:

Primese strane voću:				0

Primese biljnog porekla:				0

List veći od 1cm2:				0

List manji od 1cm2:				3/5kg

Drška,peteljka:					2/5kg

Sasušen, peckav plod:				2/5kg

Oštećen plod:					5/5kg

Prepolovljen plod:				2/5kg

Buđav plod:					1/10kg

Nezreo plod:					8/5kg

Slepljeni plodovi:				2/5kg

| OZNAKA IZDANJA | DATUM | IZRADIO | ODOBRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdanje: A | 11.12.2008. |  |  |

Strana 1 od 2

TEMPERATURA SKLADIŠTENJA I ISPORUKE:  - 18 ˚C +/- 1˚C

MIKROBIOLOŠKE KARAKTERISTIKE:

Prema Pravilniku o mikrobiološkojispravnosti namirnica u prometu (Sl. list SRJ br. 26/93, 53/95 i 46/2002) kupina konfitura mora imati sledeće mikrobiološke karakteristike:

1. bakterije Salmonella vrste u 25 g - bez prisustva

2. koagulaza pozitivne stafilokoke u 0,1 g - bez prisustva

3. sulfitoredukujuće klostridije u 0,1 g - bez prisustva

4. Proteus vrste u 0,1 g - bez prisustva

5. Escherichia coli u 0,1 g - bez prisustva

PAKOVANJE:

Proizvod se pakuje u neutralne nove kartone sa kesom od polietilena I natron vreće  				sa polietilenskom folijom (prošivene) u količini i  boji zavisno od kupca od 10, 13, 14 				I 20kg.

.				Kartoni su na paletama, zaštićeni polietilenskom folijom.

Karton je dovoljno izdržljiv da se ne bi deformisao pod teretom na paleti

usled dužeg skladištenja.

Kartoni su zatvoreni lepljivom trakom.

Isporuka na europaletama dimenzija 80 x 120.

TRANSPORT:

Kamioni hladnjače opremljene termokingom sa termopisačem

Roba se transportuje u režimu –22˚ C do –24˚ C

SADRŽAJ ETIKETE:

Ime i vrsta proizvoda

Neto količina

Poreklo proizvoda

Godina roda

Vreme trajanja

Proizvođač

Kupac robe

ROK UPOTREBE:

U uslovima čuvanja proizvoda na temperature od –18˚ C +/- 1˚ C  rok upotrebe je

dve godine

POSEBNE GRUPE KORISNIKA:

Nema posebnih grupa korisnika

POSEBNE NAPOMENE:

Proizvod se može koristiti bez ikakvih prethodnih priprema

Posle odmrzavanja proizvod se ne sme ponovo zamrzavati

Strana 2 od 2